## Slide 1: ANALITIKAI KÉMIA I. ANALITIKAI KÉMIA KÖRNYEZETMÉRNÖKÖKNEK
5. REDOXI TITRÁLÁSOK

## Slide 2: 5.1. Főbb jellemzők
Reagensként alkalmazható redoxi rendszerek:
Olyan anyagok, melyeknek vizes oldatban legalább két különböző oxidációfokú formája létezik :
Pl.:MnO4-/Mn2+, Cr2O72-/Cr3+, Ce4+/Ce3+, I2/2I-, BrO3-/Br-
A titrálási reakcióban két redoxi rendszer reagál egymással:
az egyik (oxidáló) rendszer oxidált formája oxidálja a másik (redukáló) rendszer redukált formáját:
ox1 + red2 = red1 + ox2
Pl: MnO4- + 5 Fe2++ 8H+ = Mn2+ + Fe3++ 4H2O oxidáló rendszer: MnO4- +5 e- +8H+ = Mn2+ + 4H2O
redukáló rendszer: Fe2+ - e- = Fe3+
(Itt a mintában lévő vas(II) ion az analát, míg a vízben oldott kálium-permanganát a reagens (mérőoldat)).
Oxidimetria : ha a mérőoldatban lévő reagens oxidálószer.
Reduktometria: ha a mérőoldatban lévő reagens redukálószer.

## Slide 3: 5.1.1. Alapfogalmak
oxidációfok: megadja, hogy a kérdéses atom hány elektront adott le (oxidáció), vagy vett fel (redukció).
Bizonyos elemek oxidációfoka mindig ugyanaz:
alkáli fémek: +1
alkáli földfémek: +2
hidrogén: +1 (hidridekben -1)
oxigén: -2 (peroxidokban -1)
elemi állapot, ill. az azonos atomok összekapcsolódása: 0
oxidációszám: egy molekulán belüli azonos atomok átlagos oxidációfoka
Példák: H2SO4: 2·1+4·(-2)+ S = 0 → S = 6 SO42-: 4·(-2)+ S = -2 → S = 6 CH3COOH: 4·1+2·(-2)+ 2·C = 0 → Cátl.= 0/2=0 mert H3C-COOH C1 = -3, C2 = +3, Cátl. = 0/2=0 S4O62- 6·(-2)+4·S = -2 → Sátl. = 10/4=2,5
mert S1=S4= 5, S2=S3=0 → Sátl.= 10/4=2,5

## Slide 4: 5.1.2. A redoxi rendszerek jellemzése
Redoxi potenciál: kifejezi egy redoxi rendszer oxidáló, ill. redukáló képességét.(minél erősebben oxidáló egy rendszer, annál pozitívabb érték a redoxpotenciálja, pl. E0MnO4-/Mn2+= 1,52 V)
Felírása: a félcella reakció alapján: ox1 + z·e- = red 1
Nernst-Peters-egyenlet:
- egy állandó tag: (standard, vagy normál potenciál)
egy a koncentrációktól (aktivitásoktól) függő tag: amellyel befolyásolhatjuk a rendszer oxidáló, vagy redukáló képességét.

## Slide 5: 5.1.3. A redoxpotenciál felírása

## Slide 6: 5.1.4. A redoxpotenciál mérése
Analitikai galváncella:
Referencia (viszonyítási) elektród: potenciálja a mérés során állandó és nem függ a mérendő komponens (analát) koncentrációjától.
Indikátor(mérő) elektród: potenciálja a mérendő analát (ion, molekula, redoxi rendszer két komponense) koncentrációjának függvénye.
Feszültségmérő: nagy bemeneti ellenállású, így nagyon kicsi (~0) áram folyik át rajta →mérés közben az analát koncentrációja gyak. nem változik!
A cellafeszültség (elektromotoros erő):
EME (V)= Eind-Eref +Ediff
Redoxi titrálásoknál:
Referencia elektród:
normál hidrogén elektród
(a gyakorlatban: Ag/AgCl, vagy Hg/Hg2Cl2 (kalomel)
Indikátorelektród:
elektromosan vezető, inert anyag (Pt, Au, Pd, C)

## Slide 7: 5.1.5. A redoxi titrálások jellemzése (titrálási görbe)
y tengely: redoxpotenciál (vagy elektromotoros erő): E = f (lg konc.) → lásd Nernst-egyenlet
x tengely: titráltsági fok (vagy mérőoldat fogyás)

## Slide 8: 5.1.6. A titrálási görbék értelmezése
A redoxpotenciál a titrálás során folyamatosan változik: oxidimetriás titrálásnál nő, reduktometriás titrálásnál csökken. Példa: vas(II) ionok meghatározása permanganometriás titrálással
5 Fe2+ + MnO4- + 8 H+↔ 5 Fe3++ Mn2+ +4 H2O Az oldatban miután beáll az egyensúly mindig az egyensúlyi elektródpotenciál (Ees) mérhető, vagyis a két redoxi rendszer elektródpotenciálja kiegyenlítődik! Az elektródpotenciál számítása a titrálás során:

## Slide 9: 5.1.7. A redoxi titrálási görbék jellemző pontjai
αt= 0 % (kiindulási állapot)
Az oldatban: Fe2+ ionok (és nagyon kis mennyiségben Fe3+ ionok is!) vannak.
αt= 50 %
Az oldatban: egyenlő koncentrációban Fe2+ és Fe3+ ionok, Mn2+ ionok (de nagyon kis mennyiségben MnO4- ionok is!) vannak.
E50% = E0Fe3+/Fe2++ n de mivel [Fe2+] = [Fe3+]→ E = E0Fe3+/Fe2+
αt= 100 % (egyenértékpont)
Az oldatban: Fe3+ ionok és Mn2+ ionok (de nagyon kis mennyiségben Fe2+ és MnO4- ionok is!) vannak.
Levezethető, hogy: Eeép. =
αt= 200 %
Az oldatban: egyenlő koncentrációban MnO4- és Mn2+ ionok, Fe3+ ionok (de nagyon kis mennyiségben Fe2+ ionok is!) vannak.
E200% = E0’MnO4-/Mn2++ n de mivel [MnO4-] = [Mn2+]→ E = E0’MnO4-/Mn2+

## Slide 10: 5.1.8. Redoxi titrálási görbék:
Oxidimetriás titrálási görbék (cerimetria):
Az eép. helyzete független az analát koncentrációjától.
Az eép. helyzete az egyenes szakaszon a z1/z2 aránytól függ.
Az egyenes szakasz hossza az E01 és E02 különbségétől függ.

## Slide 11: 5.1.9. Redoxi titrálások indikátorai
Az indikátorok maguk is redoxi rendszert alkotnak, az oxidált és redukált forma színe más és más.. Működésük: Pl. ferroin/ferriin: (Fe-tri-orto-fenantrolin komplexek)
[Fe(o-fen)3 ]2+ ↔ [Fe(o-fen)3 ]3+ + e-
vörös kék
Eind = E0ind +
Az egyenértékpontban: [ox.ind] = [red.ind] → Eeép.= E0ind

## Slide 12: 5.2. Permanganometria
A módszer: oxidimetria (a mérőoldat reagense oxidálószer) Mérőoldat: KMnO4 (kálium-permanganát) Segédmérőoldat: oxálsav (H2C2O4) Indikátor: a permanganát oldat lila színe ill. annak eltűnése A mérőoldat faktorozása: 2 MnO4- + 5 C2O42- +16 H+= 2 Mn2+ +10 CO2+8 H2O A KMnO4 a közeg pH-jától függően másképpen reagál. Leggyakrabban erősen savas közegben használjuk, mivel itt oxidál a legerősebben.

## Slide 13: 5.2. Permanganometria
A redoxpotenciál számítása erősen savas közegben:
Ahol E0’ a formálpotenciál (pH-tól függő!). Ha pH=0→ E0’ = E0
5.2.1. A permanganometriás titrálások kivitelezése:
a. Közvetlen meghatározások: ha az analát erősen savas közegben gyors reakcióban, bomlás nélkül reagál a permanganáttal (pl. Fe2+ meghat., H2O2 meghat.)
Bár a H2O2 is erős oxidálószer permanganáttal közvetlenül titrálható, mert :
E0MnO4/Mn2+ = 1,52 V, nagyobb, mint az E0H2O2/O2= 0,68 V
2 MnO4- + 5 H2O2 +6 H+= 2 Mn2+ +5 O2+8 H2O

## Slide 14: 5.2. Permanganometria
b. Visszatitrálásos meghatározások:
Pl. enyhe oxidálószerek mérése (MnO2, PbO2): az oxidálószerhez ismert fölöslegben oxálsavat adunk, majd az oxálsav fölöslegét permanganáttal visszatitráljuk:
PbO2 + C2O42- +4 H+ = Pb2+ +2 CO2+2 H2O
2 MnO4- + 5 C2O42- +16 H+= 2 Mn2+ +10 CO2+8 H2O
c. Többszörös visszatitrálás: káros mellékreakciók esetén, pl. nitritionok meghatározása
1. A titrálandó nitritionok oldatához ismert feleslegben KMnO4 mérőoldatot (V1, c1) adunk.
2. Az oldatot erősen megsavanyítjuk : ekkor a KMnO4 a nitritionokat gyorsan nitráttá oxidálja:
2 MnO4- + 5 NO2- +6 H+= 2 Mn2+ +5 NO3-+3 H2O
3. A fölös KMnO4 eltüntetésére az oldathoz ismert fölöslegben oxálsav segéd mérőoldatot adunk (Vox, cox):
2 MnO4- +5 C2O42- +16 H+=2 Mn2+ +10 CO2+8 H2O
4. Az oxálsav fölöslegét KMnO4 mérőoldattal (V2, c2) visszatitráljuk:
2 MnO4- +5 C2O42- +16 H+=2 Mn2+ +10 CO2+8 H2O

## Slide 15: 5.2. Permanganometria
c. Többszörös visszatitrálás:
A kétszeres visszatitrálás oka: a KMnO4 oxálsavval rosszul titrálható, fordítva viszont nagyon precízen.
A titrálás eredményének számítása:
Anyagmérlegek a titrálási reakciók alapján:
1. = és =
ahol n a mólszám (= V·c·f)
2. Mivel az összes permanganát a nitrit és az oxálsav titrálására fogy igaz, hogy:
= +
V1·c1·f1+ V2·c2·f2 = +
ebből: nNO2 = ·nMnO4 összes- nC2O4-

## Slide 16: 5.3. Kromatometria
A módszer: oxidimetria (a mérőoldat reagense oxidálószer) Mérőoldat: K2Cr2O7 (kálium-dikromát) A mérőoldat faktorozása: nem szükséges, mert közvetlen beméréssel pontos konc. oldat készíthető! Indikátor: a megfelelő redoxi indikátor (kiválasztás: Eeép.= E0ind ) A redoxi félreakció: Cr2O72- + 6 e- +14 H+= 2 Cr3+ + 7 H2O A redoxi potenciál:
E = E0 + = E0 +
E = E0 + + = E0’+

## Slide 17: 5.3.1. Alkalmazások
Oxidimetriás titrálások:
Mivel ugyanolyan erős oxidálószer (E0 = 1,36 V), mint a kálium-permanganát
(E0 = 1,52 V), ugyanarra a célra használható, de a Cr6+ (Cr2O72- anion) toxikus volta miatt jelentősége lecsökkent.
Példa: Hagyományos alkoholszonda működése:
A kálium-dikromát az etanolt erősen savas közegben (több lépésben) ecetsavvá oxidálja: 2 Cr2O72- + 3 CH3CH2OH+16 H+= 4 Cr3+ + 3 CH3COOH + 11 H2O
Jelzés: a Cr2O72- sárga, a Cr3+ zöld színű.

## Slide 18: 5.4. Cerimetria
A módszer: oxidimetria (a mérőoldat reagense oxidálószer) Mérőoldat: Ce(SO4)2 (cérium(IV)-szulfát) Segédmérőoldat: Na2C2O4 (nátrium-oxalát)
A mérőoldat faktorozása: Na-oxaláttal
2 Ce4+ + C2O42- = 2 CO2 + 2 Ce3+
Indikátor: a megfelelő redoxi indikátor (kiválasztás: Eeép.= E0ind ) A redoxi félreakció: Ce4+ + e- = Ce3+ E0 = 1,46 V
A redoxi potenciál: E = E0Ce4+/Ce3++ n

## Slide 19: 5.5. Jodometria
A módszer: oxidimetria, ill. reduktometria is lehet Mérőoldatok: KI3 (kálium-jodidos jód oldat: KI-ban oldott I2),
(előnye: több oldódik, mint vízben és kisebb a I2 illékonysága)
KIO3 (kálium-jodát: titeralapanyag), Segédmérőoldat: Na2S2O3 (nátrium-tioszulfát) Indikátor: keményítő (a jóddal lila színű komplexet alkot) A redoxi félreakció : I2 + 2 e- ↔ 2 I- E0 = 0.63 V A redoxi potenciál: E = E0I2/2 I- + n
A Na2S2O3 faktorozása : IO3- +5 I- + 6 H+ = 3 I2 + 3H2O I2 + 2 S2O32- = 2I- + S4O62-
A KI3 faktorozása : Na2S2O3 segédmérőoldattal

## Slide 20: 5.5.1. Oxidimetriás mérések
A jód, mint oxidálószer → redukáló anyagok meghatározása.
Jód mérőoldatok készítése:
a. Kálium-jodidos jód oldat: KI + I2 =KI3 = K+ + I3-
Faktorozása: I3 -+ 2 S2O32- = 3I- + S4O62-
b. Kálium-jodátból jodid felesleggel: IO3- +5 I- + 6 H+ = 3 I2 + 3H2O (mivel a kálium-jodát titeralapanyag, a reakcióban keletkező jód mennyisége pontosan a jodát mennyiségének háromszorosa!)
Titrálások:
a. gyors a reakció→ közvetlenül: Sn2+ + I3- = Sn4+ + 3 I-
b. lassú a reakció→ visszatitrálás: IO3- +5 I- + 6 H+ = 3 I2 + 3H2O
(pl. formaldehid mérése) HCHO + I2 + H2O = HCOOH + 2 I- +2 H+
I2 + 2 S2O32- = 2I- + S4O62-

## Slide 21: 5.5.1. Oxidimetriás mérések
Példa: szerves oldószerek víztartalmának mérése (Karl Fischer módszer)
Alapja: víz jelenlétében a jód a kén-dioxidot kén-trioxiddá oxidálja Titrálási reakció: SO2 + I2 + H2O = SO3 + 2 I- + 2 H+ Az SO3 megkötése: SO3 + CH3OH = CH3-O-SO3H (metil-H-szulfát) A protonok megkötése: dietanol-amin → dietanol-ammónium só
(OH-CH2-CH2)2-NH + H+ = (OH-CH2-CH2)2-NH2+

## Slide 22: 5.5.2. Reduktometriás mérések
A mérendő anyaghoz (ami a I2/I- rendszerhez képest oxidálószer) fölös kálium-jodidot adunk , majd a keletkező jódot Na-tioszulfáttal titráljuk : a. Hypo hatóanyagtartalmának mérése:
ClO- + 2 I- + 2 H+ = Cl- + I2 + H2O
I2 + 2 S2O32- = 2I- + S4O62-
b. Jodid ionok mérése Winkler-féle sokszorozó eljárással:
I- + 3 Cl2 + 3 H2O = IO3- + 6 Cl- + 6 H+
IO3- +5 I- + 6 H+ = 3 I2 + 3H2O I2 + 2 S2O32- = 2I- + S4O62-
(a Cl2-t fölöslegben, klóros víz formájában adjuk a jodidhoz.)
c. Réz(II) ionok meghatározása:
2 Cu2+ + 4 I- = 2 CuI + I2
I2 + 2 S2O32- = 2I- + S4O62-
A mérés érdekessége: mivel E0 Cu2+/Cu+= 0.16 V < E0 I2/2I-= 0.63 V,
a Cu2+ a nem lenne képes oxidálni a jodidot.
Megoldás: nagy jodidion-felesleggel, ill. a Cu+ lecsapásával eltoljuk az egyensúlyt, így már E Cu2+/Cu+ > E I2/2I-

## Slide 23: 5.5.3. Bromatometria
A módszer: oxidimetria Mérőoldat: KBrO3 (kálium-bromát, pontos beméréssel elkészíthető) A bruttó redoxi félreakció : BrO3- +6 e- + 6 H+ = Br-+ 3H2O valójában a bróm oxidál, mivel: BrO3- +5 Br- + 6 H+ = 3 Br2+ 3H2O és 3 Br2 + 6e- = 6 Br- (az első (bruttó) reakció a második kettő (rész)reakció összege!) Példa: Fenol meghatározása Koppeschaar szerint BrO3- +5 Br- + 6 H+ = 3 Br2+ 3H2O

## Slide 24: 5.5.3. Bromatometria
A Koppeschar-féle titrálás eredményének kiszámítása:
Az 1. reakcóból: = nBrO3-
A 2. reakcóból: n fenol = = nBrO3 –
A 3. reakcióból: =
A 4. reakcióból: =
Így: n fenol = nBrO3 –