## Slide 1: Sörgyártás kiselőadás
Alapanyagok, víz, maláta típusok
Móczár Viktória

## Slide 2: Definíciók
Magyar Élelmiszerkönyv (2-702 számú irányelv)
  Sör:
    Malátából, valamint pótanyagokból vízzel cefrézett, komlóval ízesített, sörélesztővel erjesztett, széndioxidban dús, általában alkoholtartalmú ital.
  Ízesített sör:
    Olyan sör, amelyhez az íz hatás kialakításához a komló helyett vagy mellett egyéb ízesítőanyagot is felhasználhatnak. Ezen termékek részletes jellemzőit a gyártmánylap rögzíti.
  Különleges minőségű sörök:
    Olyan, más söröktől megkülönböztethető, különleges tulajdonságokkal rendelkező termékek, amelyek a fogyasztók számára előállítási módjuk, összetételük, érzékszervi és egyéb tulajdonságaik miatt további hozzáadott értéket jelentenek. A különleges minőségű sörökre jellemző, hogy kizárólag természetes anyagokat tartalmazhatnak.

## Slide 3: Alapanyagok
1. Elsődleges összetevők
  Víz
  Maláta
2. Egyéb felhasználható összetevők
  Adalékanyagok
  Alkoholmentes sörök sörjellegének kialakításához szükséges aromák
  Ízesítő- és színezőanyagok, ízesített sörök ízesítésére és színezésére használt anyagok, aromák
  Komló (Humulus lupus), komlókészítmények
  Karamellmaláta és színezőmaláta
  Pótanyagok: a sörlé szárazanyag-tartalmának legfeljebb 30%-a származhat pótanyagból, amelyek: sörárpa, csírátlanított kukoricaőrlemény (kukoricadara), rizs, egyéb szénhidráttartalmú termékek
3. Technológiai segédanyagok
  Szén-dioxid, nitrogén, sörélesztő, szűrő- és derítőanyagok, enzimek

## Slide 4: Víz
Legalább ivóvíz tisztaságú legyen – tiszta, szagmentes
Befolyásolja a belőle készült sör tulajdonságait
Régen fontos volt a sörtípusok kialakulásában:
  Pilsen – lágy -> komló íze jobban érződik
  München – kemény víz -> édesebb sör
Manapság a sörgyárak kezelik – saját sörnek megfelelő minőség
Saját kút, pl.: Dreher, Borsodi

## Slide 5: Maláta
A sörárpa, búza vagy más gabonafélék áztatásával, csíráztatásával majd aszalásával előállított termék.
A malátázásra legalkalmasabb növény az árpa és a búza. Malátakészítésre a tavaszi vetésből származó kétsoros árpát használják, ugyanis ennek a legmegfelelőbb az összetétele a termék előállításához.

## Slide 6: Maláta típusok
Alapmaláták: Pilzeni, Bécsi, Müncheni
  Aszalás max. 80-100°C-on; jellegzetes vagy alacsony maláta-íz, illat; magas enzimaktivitás; fehér lisztes belső; magas aminosav-tartalom
Kristály vagy karamell maláták
  60-70°C-on elcukrosított, max 180°C-ig pörkölt, karamellizált maláta; telt ízek; habtartósság növelésére, testesítésre, színezésre való
Festő maláták
  Cukrosítás nélkül vagy cukrosítva 130-240°C-on pörkölt maláták; belső szerkezet is markáns színvilágú; színezésre, ízesítésre

## Slide 7: Különleges maláta típusok
Melanoidin
  Jellemzően barna sörökhöz; telt ízvilág; alacsonyabb minőségű, magas fehérjetartalmú árpából; alacsony cukrosítás; müncheni típusú aszalás 100°C hőtartással (Maillard reakció) pörkölés
Savas maláta - proteolit maláta
  Szárítás előtt zöldmalátát tejsavval kezelnek; hatására világosabb sör
Diasztázmaláta
  Nagy enzimtartalmú kivonat előállítására használják; aprószemű III. osztályú árpából erőteljes csíráztatással állítják elő; alacsony hőmérsékletű szárítás
Alapmaláták például:
  Pilsen- nem túl karakteres, világosabb
  München – karakteres, sötétebb

## Slide 8: Egyéb gabona maláták I.
Búzamaláta
  Őszi búzából
  Alacsonyabb végaszalási hő
  Magas fehérjetartalom, nagy molekulák
  Héjszerkezet hiányos, gyenge szűrés
Rozsmaláta
  Kis mennyiség habtartósságot növel
  Alap, kristály és festő is
  Rozssörökhöz
  Normál szűrés

## Slide 9: Egyéb gabona maláták II.
Rizsmaláta
  Főként gluténmentes sörökhöz
  Minőségi sörökhöz, drága
  Íz és habzóképesség javítása
Kölesmaláta
  Főként gluténmentes sörökhöz
  Jellegzetes ízvilág
  Honfoglaló magyarok söre

## Slide 10: Felhasznált források
http://www.elsosor.hu/wp-content/uploads/2013/02/05_S%C3%B6rfoz%C3%A9s-halad%C3%B3knak-III.pdf
http://soromok.blog.hu/2010/01/05/a_sorok_alap_es_potanyagai
A MALÁTA- ÉS SÖRGYÁRTÁS TECHNOLÓGIÁJA,
Dr. Kun-Farkas Gabriella, BCE ÉTK Sör- és Szeszipari Tanszék

## Slide 11: Köszönöm a figyelmet! 