## Slide 1: Aerob air-lift és plugflow bioreaktorok
Tóth László Tűri Ádám
2015.04.14.

## Slide 2: Bevezetés, történeti áttekintés
1940-es évek Az első modern ipari fermentációs eljárás: Penicillin gyártás kevert tankreaktorral
1955 A Le Francios cég szabadalmaztatta az első air-lift reaktort
1968 Az ICI elkezdte a laboratóriumi munkát az SCP előállítással kapcsolatban
1970-es évek Az ICI egy buborékkolonna-hurokreaktort választott SCP organizmusok előállítására

## Slide 3: Bevezetés, történeti áttekintés
Kevert reaktorok méretnövelése:
Nem megfelelő keveredési viszonyok
Nem megfelelő anyag- és hőátadási tulajdonságok
Nem megfelelő mechanikai stabilitás
Drágább és bonyolultabb tervezés és konstrukció
Nehezen karbantartható kompresszor
Folyadékba merülő forgó részek
Air-lift reaktorok méretnövelése:
A keverős reaktorok jellemzőihez képest jó tulajdonságok
Nincsenek mozgó alkatrészek
Nagy méretekre modellezhető, viszonylag egyszerű módszerekkel
Magas O2 abszorpciós hatásfok érhető el (50%)
Jól definiálható áramlási kép
Jól elvezethető fermentációs hő hagyományos módszerekkel is
Hatékony keverés
Nagy produktivitás
Könnyen kivitelezhető aszeptikus működés
Döntő tényező, hogy a kielégítő momentum, hő és tömegtranszport megfelelő beruházási és üzemeltetési költségekkel érhető-e el

## Slide 4: ICI Project
Nőtt az igény a nem konvencionális szubsztrátok felhasználása iránt
2300 m3 hasznos térfogat
60 m magasság
19 szitatányér
1000 szubsztrátadagoló hely
0,015-0,03 m/s buboréksebeség
70000 t/év SCP
Mire elkészült, nem volt gazdaságos

## Slide 5
ICI project

## Slide 6: Air-lift reaktor definíció
Buborékkolonnás hurokreaktorok
Két különálló folyadékzónából áll
A felszálló zónába általában alulról levegőt vezetnek be
Az eltérő gáz hold-up a felszálló és a leszálló zónában eltérő sűrűséget eredményez, ami cirkulációt idéz elő

## Slide 7: Air-lift reaktorok osztályozása
Belső cirkulációjú air-lift reaktorok: A reaktor belső terét egy terelőelem felszálló ill. leszálló ágakra osztja
Külső cirkulációjú air-lift reaktorok: A felszálló és leszálló ág két különálló cső, amelyek vízszintes szakaszokkal kapcsolódnak a fermentor fenekénél és tetejénél.

## Slide 8: Belső cirkulációjú air-lift reaktorok
Osztott henger alakú
Koncentrikus csövekből álló (2 vagy több)
Belső cirkulációjú Pressure Cycle Reactor (PCR): ICI
Deep Shaft PCR

## Slide 9: Belső cirkulációjú air-lift reaktorok
Deep Shaft PCR
Biológiai szennyvíztisztításra
136 m hosszú, 0,5 m átmérő
2 kg/m3h OTR érték
Bevezetett O2 több mint 90%-a ténylegesen oldódik a fermentlében

## Slide 10: Külső cirkulációjú air-lift reaktorok
Külső cirkulációjú PCR 1000 t/év SCP termelés metanol szubsztráton
Vogelbusch IZ
Merülősugaras reaktor
Csőreaktor

## Slide 11: Külső cirkulációjú air-lift reaktorok
Vogelbusch IZ
Mechanikus légmozgatású
Merülősugaras jet reaktor
Dinamikus levegőelosztó
A fermentlé gáztartalmának csökkentésére a szivattyúba szeparátort építettek

## Slide 12: Gázbevezetés
Statikus: csak a gáznak van kívülről bevitt kinetikus energiája
Dinamikus: a folyadéknak is van kívülről bevitt kinetikus energiája

## Slide 13: Gázbevezetés
Statikus gázbevezetés esetén az egységnyi térfogatba bevitt energia:
F : gáz térfogatárama
g : gáz sűrűsége
 0,06 a gázelosztón a gáz kinetikus energiájának ekkora hányada adódik át a folyadéknak
V0 : lineáris gázsebesség a levegő elosztón
P0 : nyomás a levegőelosztónál
P : a légköri nyomás

## Slide 14: Gázbevezetés
Dinamikus gázbevezetés esetén az egységnyi térfogatba bevitt energia:
FL : a folyadéksugár térfogatárama
DN : a folyadéksugár injektor átmérője

## Slide 15: Gázbevezetés
Statikus gázbevezetők
A komprimált levegő kis méretű lyukon kerül bevezetésre
A levegő nyomásesése a rendszerbe ahol Dps a levegőelosztón mérhető nyomásesés és Dph a fermentlé hidrosztatikai nyomása
Kis gázsebességeknél alkalmazzák
Buborékáramlást hoz létre

## Slide 16: Gázbevezetés
Porózus tányér
Drága
Nagy a készüléken a nyomásesés
Költséges üzemeltetés
Eltömődésre hajlamos
Befertőződést okozhat
Perforált tányér / cső
Alacsony beruházási kültség
Alacsony üzemeltetési költség
Egyszerű fúvóka
Alacsony beruházási költség
Alacsony üzemeltetési költség
Gyenge hatásfok

## Slide 17: Gázbevezetés
Dinamikus gázbevezetők:
Egyszerre történik folyadék és gázbevezetés
Elsősorban a folyadéksugár kinetikus energiája határozza meg a gázeloszlást illetve az anyagátadást
Jobb keverést biztosítanak
Nagy gázsebességnél alkalmazzák
Drága kivitelezés, költséges üzemeltetés
Nyírásérzékeny mikroorganizmusoknál, szövettenyészeteknél nem alkalmazható

## Slide 18: Gázbevezetés

## Slide 19: Gázbevezetés
Elhelyezés és áramlási kép
A felszálló ág alján Kis mérető reaktoroknál, Magas air-lift reaktoroknál
A felszálló ágban A gáz diszperziója így megfelelőbb
A leszálló ágban Speciális megoldás, A gázbevezetőre eső hidrosztatikai nyomás kisebb

## Slide 20: Gázbevezetés
Fúvókák
Egyszerű kétfázisú fúvóka
Kétfázisú fúvóka momentumkiegyenlító csővel
Kétfázisú fúvóka keverőkamrával
Radiális áramlású fúvóka

## Slide 21: Gázbevezetés
Fúvókák
Vertikális áramlású fúvóka
Merülősugaras fúvóka

## Slide 22: Áramlás
A reaktor geometriája és a fermentlé tulajdonságai valamint a gáz áramlási sebessége egyaránt befolyásolják az áramlási képet
Áramlási tartományok:
  Zavartalan
  Átmeneti
  Kavargó turbulens
  Lökésszerű áramlás

## Slide 23: Áramlási tartományok
Az áramlási térképek alapján beazonosítható, hogy a üzemeltetett reaktor milyen tartományban üzemel.

## Slide 24: Plug-flow reaktor

## Slide 25: Előnyei a CSTR-hez képest
Lamináris áramlás
Hőmérséklet, nyomás, reaktáns és termékkoncentráció a keresztszelvényekben megegyezik

## Slide 26
Nincs hosszirányú áramlás
Minden részecske egyenlő időt tölt a reaktorban
Könnyen fenntartható
Mérték növelhető
Hosszirányú termék és reaktáns koncentráció gradiens
Előnyei a CSTR-hez képest

## Slide 27
Mikroba visszatáplálás
Komplikált előállítás
Aerob tenyésztés kivitelezési nehézségei
Hátrányok

## Slide 28
Hosszirányú gradiensek

## Slide 29
Ahol
Ha állandó, azaz a fluidum sűrűsége állandó, akkor
Ahol

## Slide 30
Csőreaktor típusok
1. Gázelvezetőkkel ellátott levegőzetett csőreaktor
Spirális csőtekercs
Szivattyús gázelvezetők
a CO2 és fel nem használ O2
eltávolítására

## Slide 31
2. Biodisc csőreaktor
Aerob
Tárcsaátmérő: 1,72 m
Térfogat: 3,6 m3

## Slide 32
3. MBHBR reaktor
Multiple Blade Horizontal Reactor
Tárcsa kényszeráramlást hoz létre

## Slide 33
Hurokreaktor, speciális hőcserélővel
Aerob
Szakaszosan CSTR-hez hasonló
Csak nagyipari kivitelezés
OTR 30-50 kg O2/m3h

## Slide 34
Alkalmazási területei
Szennyvíztisztítási technológiáknál
Nagyon exoterm reakciók esetén
Töltetes reaktorként
Polimerek előállításban

## Slide 35
Sulzer polimer-reakciós technológia
Hőmérséklet homogén eloszlása, egységes szinten tartása
Jobb konverziók
Biztonságos
Olcsó működési költség

## Slide 37
Összefoglaló kérdések
Soroljon fel 5 problémát, ami nehezíti a keverős reaktorok méretnövelését
Mi az air-lift reaktorok általános definíciója?
Hány osztályt különböztetünk meg air-lift reaktoroknál, és mik ezek az osztályok?
Milyen statikus gázbevezetőket ismer? Mikor használják őket?
Milyen dinamikus gázbevezetőket ismer? Mikor használják őket?
Hova érdemes a gázbevezetést elhelyezni air-lift reaktorok esetében? Miért?
Milyen áramlási tartományokat ismer air-lift reaktorok esetében? Jellemezze őket 1-1 mondattal
8. Sorolj fel egy hátrányt a Plug-flow reaktornak a CSTR-rel szemben?
9. Sorolj fel min 3 előnyét a Plug-flow reaktornak a CSTR-rel szemben?
10. Melyik iparokban alkalmazzák a Plug-flow reaktort leginkább?
11. Milyen polimer előállítására használják a Sulzer SMR reactort?

## Slide 38
Köszönjük a figyelmet!